Curso Solar Fotovoltaico (módulo 1)

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Atividade: Determinação da Irradiação Solar

(as respostas estão ao final da atividade)

- Irradiação Solar no mundo inteiro: Determine a Irradiação Solar (kWh/(m²dia)), índice horizontal (GHI) usando as coordenadas do Google Maps e o mapa solarimétrico do Global Solar Atlas (https://globalsolaratlas.info/)

Recomendação: Antes de realizar novas buscas, presione F5 para liberar la barra de estatus.

| item | Coordenadas (latitud y longitud) Use o Google Maps | IRS (kWh/(m²dia)) |
| --- | --- | --- |
| Duisburg/Alemanha |  |  |
| Berlim/Alemania |  |  |
| Madrid/Espanha |  |  |
| Toquio/Japão |  |  |
| Nova Deli/India |  |  |
| Brasília/Brasil |  |  |

  - Dos países acima, qual é quem tem maior irradiação solar/qual é o menor?

Maior:

Menor:

1.2) Determine a Energia mensal e anual que produzirão 10 módulos de 500W  instalados em São Carlos/Brasil e Duisburg/Alemanha.

Utilize os seguintes fatores:

ηsis = 0.8;

Considere que o custo da energia é 0,7 R$/kWh e determine o custo Anual através da equação:

Custo Anual = Energia Anual x Custo (R$/kWh)

|  | A ɳsis considera as perdas nos condutores (efeito joule), perdas no inversor, perdas devido ao aquecimento do módulo e pequenos sombreamentos. |
| --- | --- |

PFV = ________________W

| item | IRS (kWh/(m²dia)) | EFV (kWh/mês) | EFV (kWh/ano) | Custo Anual (R$/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duisburg/Alemanha |  |  |  |  |
| Berlim/Alemania |  |  |  |  |
| Madrid/Espanha |  |  |  |  |
| Toquio/Japão |  |  |  |  |
| Nova Deli/India |  |  |  |  |
| Brasília/Brasil |  |  |  |  |

- Irradiação Solar no Brasil inteiro: Determine a Irradiação Solar (kWh/(m²dia)) no plano horizontal (GHI) o mapa solarimétrico do Sundata

<http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata>

| item | Coordenadas Google Maps latitude (norte)e longitude(leste) | IRS (kWh/(m²dia)) |
| --- | --- | --- |
| Fortaleza/CE |  |  |
| Teresinha/PE |  |  |
| Salvador/BA |  |  |
| Belo Horizonte/MG |  |  |
| São Carlos/SP |  |  |
| Curitiba/PR |  |  |
| Florianópolis/SC |  |  |
| Porto Alegre/RS |  |  |
| Sua Cidade |  |  |